## Slide 1: Automatizarea unei locuinȚe cu sistem centralizat de comandĂ prin telefon mobil
Elev:
Sanduleasa Adrian
Prof. indrumator:
Filip Dimitrie
COLEGIUL NATIONAL “NICU GANE” FĂLTICENI

## Slide 2: Descrierea aplicației
Acest proiect constă în automatizarea unei locuințe cu sistem centralizat de comandă printr-un telefon (smartphone), prin intermediul unei conexiuni bluetooth sau prin folosirea senzorilor.
Realizarea acestui proiect este legat de trei aspecte:
1. Proiectarea și crearea schemei de automatizare folosind componente Arduino (sau compatibile Arduino) și programarea acestora.
2. Realizarea unui program (software) pentru telefonul mobil în vederea comunicării cu dispozitivele Arduino, pentru comandarea acestora de la distanță (eventual de la zeci sau sute de kilometri).
3. Proiectarea și implementarea machetei cu toate dispozitivele de automatizare.

## Slide 3: Elementele automatizate ale proiectului
Elementele automatizate incluse în proiect sunt:
- Automatizare ușă garaj (închidere/deschidere din telefon)
- Lift persoane (comandă urcare/coborâre din telefon)
- Sistem automat de strângere a rufelor (când plouă)
- Sistem de control al temperaturii și umidității din cameră (AC)
- Sistem de control al iluminării încăperilor și nocturnei de pe terenul de tenis
- Sistem de control al apei din piscină și irigație gazon
- Sistem de alarmă și supreveghere (în lucru)

## Slide 4: 1. Proiectarea și crearea schemei de automatizare
Pentru realizarea schemei am folosit următoarele componente Arduino (sau compatibile Arduino):
1. Placa pentru achiziția și comandă a datelor, Arduino Mega 2560
2. Breadboar din plastic cu 830 contacte nichelate pentru
realizarea conexiunilor

## Slide 5
3. Motoare pas cu pas + controler motor ULN 2003, alimentare pe 5V, curent continuu, utilizate la lift, ușa garaj și sistem automat de strângere a rufelor.
4. Modul cu 2 relee pentru comanda ledurilor si ventilatoarelor
6. Senzor de temperatură și umiditate DHT11
5. Modul Bluetooth HC-06 pentru comunicația cu aplicația de pe telefon
7. Display LCD 20x4, pentru afișarea informațiilor

## Slide 6
8. Modul senzor de ploaie (Raindrop) model YL 83
9. Ventilator răcire (pe post de Sistem pentru aer condiționat), alimentare pe 12V
10. Bandă cu leduri pentru iluminarea încăperilor, alimentare pe 12V
11. Leduri (diote semiconductoare luminoase), alimentare 5V, pentru simularea nocturnei
12. Rezistente de 1Kom, pentru micșorarea intensității curentului prin leduri.
13. Alimentatoare curent continuu de 9V și 12V
14. Cabluri Dupont pentru realizarea conexiunilor cu placa

## Slide 7: Schema rezultată
Din lipsă de spațiu am inclus în schemă
doar motorul pentru lift, celelate motoare
având conexiuni asemănătoare.

## Slide 8: Programare dispozitivelor Arduino
Structura unui program ARDUINO este formată din 3 parți:
1. Partea de declarație a bibliotecilor și variabilelor folosite în program (aici se definesc pinii de legătură pentru componentele conectate la placa de achiziție).
2. Functia "SETUP" in care inițializăm fiecare componenta. (se executa o singura data).
3. Functia "LOOP" care execută instructiuni ARDUINO, asemănătoare celor din C++. Această funcție se executa la infinit.
Ulterior am mai creat funcția "MOTOR“. Aceasta conține anumiți parametri și este apelată în functie de acțiunea care se execută (deschidere ușă garaj, urcare lift sau strângere rufe).

## Slide 9: Descrierea codului Arduino
Partea de declarații
Aici se declară pinii pe care ii utilizăm pt a desfasura anumite instructiuni, variabile si anumite librării speciale.
Declararea Librariilor folosite în program
Definire pini si variabile

## Slide 10: Functia SETUP
Aici stabilim anumite setari pt componente cum ar fi tipul pinilor(inst. pinMode) și curentul din pini(LOW sau HIGH).
Setarile pentru motoare
Setarile pentru becuri, LCD si relee

## Slide 11: Functia loop
Functia loop este partea propriu zisa a programului , aici fiind instructiuni care se execută la infinit.
Controlul luminilor
Click to add text
Secventa pentru controlul aerului condiționat
Click to add text
Secv. Contr. garaj

## Slide 12: Functia motor
Functia "MOTOR" se executa in funcție de comanda dată și pune în execuție un anumit motor.
Parametrii funcției sunt date de valorile celor 4 pini ai motorului și numărul de rotații efectuate.

## Slide 13
Functia motor
Programarea motorului pas cu pas

## Slide 14: Aplicatia pt smartphone
Opțiunea de conectare la bluetooth
Meniul aplicației, după conectare prin bluetooth
Interfața aplicației de telefon arată astfel:

## Slide 15: Aplicatia pt smartphone
Conținut:
1. Meniu Bluetooth.
-Conectare.
-Deconectare.
2. Dispozitive comandate.
I. Garaj: Deschidere/Inchidere.
II. Lift: Urcare/Coborare.
III. Becuri:
- LED-uri interior: On/Off.
- Nocturna teren tenis: On/Off.

## Slide 16: Programarea în App Inventor
Conectarea prin bluetooth
Aplicația conține un număr de blocuri ce reprezintă instrucțiuni de comandă, logice și decizionale.

## Slide 17
Exemplu de execuția a unei comanzi trimise de pe telefon
La apăsarea butonului Garaj:
Se face vizibil meniul Garaj și se permite comandarea ușii garajului
Meniul principal devine invizibil
Se trimite caracterul “g” prin bluetooth care este recepționat de placa ARDUINO pe portul serial pentru afișarea mesajelor pe Displayul LCD .
La apăsarea butonului Înapoi la meniu:
Se face invizibil meniul Garaj.
Meniul principal devine vizibil
Se trimite caracterul “m” prin bluetooth care este recepționat de placa ARDUINO pe portul serial pentru afișarea mesajelor pe Displayul LCD.

## Slide 18
Deschiderea garajului :
se trimite caracterul “d” pe bluetooth, care este preluat apoi pe portul serial al plăcii ARDUINO și executat în funcția Motor.
Închiderea garajului :
se trimite caracterul “i” pe bluetooth, care este preluat apoi pe portul serial al plăcii ARDUINO și executat în funcția Motor.
Deschiderea și închiderea garajului

## Slide 19: Macheta
Înainte de a realiza macheta locuintei aceasta a fost proiectata la scara in programul de design 3d “Sketchup”.

## Slide 20: Vă mulțumim!